## Slide 1
2018. 05.
프라이봇

## Slide 2: 목 차
단계Ⅰ : 아두이노 보드 가지고 놀기
소개. 아두이노비(ArduinoBee) 살펴보기
I-1. LED 깜박이기
I-2. 버튼으로 LED 켜고/끄기
I-3. 피에조 스피커 다루기
I-4. 가변저항기 연결하기
I-5. Photo-Tr. 로 LED 불켜기
I-6. IR 광센서 다루기
I-7. 서보모터 다루기

## Slide 3: 준비물
아두이노 neo-로봇카 v2 키트 1 세트
출처: www.fribot.com

## Slide 4: 마이컴 입/출력
디지털 출력(D0~D13) ; LED 제어, 모터 제어, 소리음 만들기 등
아날로그 출력(~D3,~D5,~D6,~D9,~D10,~D11) ; LED의 밝기 조절, 모터의 속도 조절 등
디지털 입력(D0~D13) ; 푸시 버튼이나 간단한 센서 상태 감지
아날로그 입력(A0~A5) ; 가변저항기 또는 광센서 연속신호 감지

## Slide 5: 아두이노 UNO 하드웨어
ATmega328 microcontroller
Digital I/O : D0~D13
Analog In : A0~A5
Analog Out : ~D3, ~D5, ~D6, ~D9, ~D10, ~D11
USB port
DC power input plug

## Slide 6: 프라이비 에듀 마이컴 하드웨어
BOE 쉴드  브레드 보드  서보 출력포트
Xbee쉴드
ATmega328 microcontroller
Digital I/O : D0~D13
Analog In : A0~A5
Analog Out : ~D3, ~D5, ~D6, ~D9, ~D10, ~D11
USB port
DC power input plug

## Slide 7
3접점 스위치
서보포트
프라이비 에듀 마이컴 하드웨어
USB연결 포트
외부 전원잭
리셋 스위치
Xbee type
외부 안테나 소켓
브래드보드
5V 전원 핀
3.3V 전원 핀
디지털 핀(0~13)
아나로그 핀(0~5)
접지 핀
아나로그 핀(0~5)
전원 핀
디지털 핀(0~13)

## Slide 8: 팁!! 3접점 전원스위치 전원상태
AA 배터리 전원이 연결된 경우 : 전체 전원공급 차단
USB로 연결된 경우 : 서보를 제외한 모든 전원 공급 시작
AA 배터리 전원이 연결된 경우 :
서보를 제외한 모든 전원 공급 시작
USB로 연결된 경우 : 왼쪽 상태와 동일하게 전원공급
AA 배터리 전원/ USB 전원 : 서보모터까지 전원공급 시작

## Slide 9
프라이비 에듀 시리얼통신 선택 스위치
시리얼통신 선택 딥 스위치

## Slide 10: 아두이노 S/W 받기 및 설치
USB AtoB 케이블을 준비하여 다음의 웹주소에서 내려 받는다. www.arduino.cc Download 메뉴 클릭하여 다운로드 받은 파일을 설치한다.

## Slide 11: 아두이노와 컴퓨터 연결하기
USB로 아두이노와 컴퓨터를 연결한 후, 다음 프로그램을 순서대로 실행해보자
입력컴파일업로드하이퍼터미널 확인
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.print("Hi !");
}
void loop(){
}
하이퍼터미널 버튼

## Slide 12: 하이퍼터미널로 시리얼 통신
하이퍼터미널은 아두이노 소프트웨어에서 제공하는 기능들 중 하나이다.  하이퍼터미널 표시버튼 사용
하이퍼터미널은 아두이노에서 무슨 일이 진행되는지 살펴볼 수 있다.
컴퓨터간의 데이터 통신을 이용하여 대화창으로 사용할 수 있다.

## Slide 13: I-1. LED 깜박이기
1.1 무엇을 배울까요?
1.2 필요한 부품들
1.3 실습회로 구성하기
  - 스케치 (또는 프로그래밍)
1.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자 !

## Slide 14: 1.1 무엇을 배울까요?
LED(Light Emitting Diode)와 아두이노를 전기적으로 연결해보자.
다이오드에서는 전류가 한쪽 방향으로 흐르는 특징이 있다.
Diode 회로에 과전류가 흐르는 것을 방지하기 위하여 임의의 저항을 사용한다.
아두이노 s/w 프로그래밍 방법을 익힌다.

## Slide 15
1.2 필요한 부품들
아두이노비 BOE 쉴드 1ea
USB 케이블 1ea
LED 8ea
저항 220Ω 8ea
점프 와이어 10ea

## Slide 16: 1.3 실습회로 구성하기(1)

## Slide 17: Blink 프로그래밍
/*Blink*/
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}
File>Example>Basics>Blink

## Slide 18: LED동작 살펴보기!
외부 LED회로를 설치하지 않고, 프로그램 실행결과를 내장 LED만으로 확인해보기  D13 포트를 유용하게 사용하는 방법은?
USB케이블을 제거하고 AA 배터리 전원 연결하여 다시 동작해보기  전원 스위치 상태 변경해보기
리셋 스위치 동작해보기
저항의 크기를 변화시키고 검토하기  저항을 4.7KΩ, 10KΩ으로 각각 증가시키고 LED상태를 평가해보기
디지털 출력 핀 번호 변경해보기

## Slide 19: 1.3 실습회로 구성하기(2)

## Slide 20: Fading 프로그래밍
/* Fading
This example shows how to fade an LED using the analogWrite() function.
*/
int ledPin = 9; // LED connected to digital pin 9
void setup() {
// nothing happens in setup
}
void loop() {
// fade in from min to max in increments of 5 points:
for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
// sets the value (range from 0 to 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
}
// fade out from max to min in increments of 5 points:
for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
// sets the value (range from 0 to 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
}
}
File>Example>2.Analog>Fading

## Slide 21: 1.3 실습회로 구성하기(3)

## Slide 22: Multiple LED 프로그래밍
int ledPins[]={2,3,4,5,6,7,8,9};
void setup()
{
for (int i=0; i<8 ; i++){
pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
}
}
void loop()
{
oneAfterAnotherNoLoop();
}
void oneAfterAnotherNoLoop(){
int delayTime=100;
digitalWrite(ledPins[0],HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPins[1],HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPins[2],HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPins[3],HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPins[4],HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPins[5],HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPins[6],HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPins[7],HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPins[7],LOW);
delay(500);
}

## Slide 23: 새로운 프로그램 함수들 익히기
setup( )
loop( )
print( )
println( )
delay( )
pinMode( )
digitalWrite( )
analogWrite( )

## Slide 24: 1.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자
Multiple LED 프로그래밍의 LED들에서 순서대로 끄기를 완성해보자
지연시간(delaytime) 변경해보자
다양한 모양으로 LED 불빛을 조합해보자

## Slide 25: I-2. 버튼으로 LED 켜기/끄기
2.1 무엇을 배울까요?
2.2 필요한 부품들
2.3 실습회로 구성하기
  - 스케치 (또는 프로그래밍)
2.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자 !

## Slide 26: 2.1 무엇을 배울까요?
아두이노 디지털핀을 사용하여 입력신호를 읽을 수 있도록 해보자.  어떤 프로그램 함수를 사용할까?
LED 불빛을 스위치 동작으로 끄거나, 또는 켜지도록 해보자.
회로구성에서 풀업 방식과 풀다운 방식을 비교하고 이해해보자.

## Slide 27: 2.2 실험에 필요한 부품들
아두이노비 BOE 쉴드 1ea
USB 케이블 1ea
LED 1ea
저항 220Ω/10kΩ 각1ea
점프 와이어 10ea
푸시버튼(Tact)스위치 1ea

## Slide 28: 2.3 실습회로 구성하기(1)

## Slide 29: 버튼으로 LED 불끄기
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop(){
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
} }
File>Example>2.Digital>Button
int buttonState = 0;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
}
void loop(){
buttonState=digitalRead(2);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(13, HIGH);
}
else {
digitalWrite(13, LOW);
} }
[더 간단하게 프로그래밍하기]

## Slide 30: 버튼으로 LED 불켜기
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop(){
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
else {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} }

## Slide 31: 2.3 실습회로 구성하기(2)
D9
GND
Photo Diode
220Ω
D2
5V
10KΩ
Push Button
[PULL DOWN 방식]
푸시 버튼 스위치
LED
GND
5V
D13
D2

## Slide 32: 프로그램을 반복 실행해보자
새로운 회로에서도 동일한 실험 결과가 얻어지나요?
디지털 핀과 스위치가 직접 연결되면 어떤 문제가 발생하나요?  풀 다운 방식과 풀 업 방식에서 스위치를 연결하는 방식에 대하여 생각해보세요
풀 다운/풀 업 방식에서 저항을 사용하는 이유에 대하여 말해보세요..

## Slide 33: 새로운 프로그램 함수들 익히기
digitalRead( )

## Slide 34: 2.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자
두개의 푸시버튼 스위치를 사용하여 ON button과 OFF button이 되도록 구성하여 보자.
하나의 푸시버튼으로 버튼을 누르면 LED 불빛이 서서히 밝아지거나 어두워지도록 구성해보자.
스위치를 누르면 LED의 깜박임 속도를 바꿀 수 있을까?

## Slide 35: I-3. 피에조 스피커 다루기
3.1 무엇을 배울까요?
3.2 필요한 부품들
3.3 실습회로 구성하기
  - 스케치 (또는 프로그래밍)
3.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자 !

## Slide 36: 3.1 무엇을 배울까요?
피에조 스피커(piezo speaker) 소자를 사용하여 전자음을 만들어 보자.
멜로디를 만들려면 무엇을 더 알아야 할까?
C 프로그램에서의 배열을 사용하여 멜로디를 만들어보자.
소리(음성)에서 주파수는 무엇을 의미할까?
만들어진 소리음을 하이퍼터미널로 출력하여 살펴보자.

## Slide 37: 3.2 실험에 필요한 부품들
아두이노비 BOE 쉴드 1ea
USB 케이블 1ea
점프 와이어 10ea

## Slide 38: 3.3 실습회로 구성하기

## Slide 39: 간단한 소리 프로그램
int speakerpin = 9;
void setup() {
}
void loop(){
tone(speakerpin, 5000, 1000);
delay(2000);
}
핀번호
주파수
시간

## Slide 40: 소리음과 주파수의 관계
자료출처: Parallax.com

## Slide 41: 도레미파~ 소리음 만들기
int note[] = {1047, 1174, 1319, 1397, 1568, 1760, 1976, 2093};
void setup()
{
Serial.begin(9600);
int elementCount = sizeof(note) / sizeof(int);
Serial.print("Number of elements in array = ");
Serial.println(elementCount);
for(int index = 0; index < elementCount; index++)
{
Serial.print("index = ");
Serial.println(index);
Serial.print("note[index] = ");
Serial.println(note[index]);
tone(9, note[index], 500);
delay(750);
} }
void loop()
{ }
D9
자료출처: Parallax.com

## Slide 42: 멜로디 만들기 프로그래밍(1)
#include "pitches.h"
int melody[] = {
NOTE_C4, NOTE_G3,NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3,0, NOTE_B3, NOTE_C4};
int noteDurations[] = { 4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4 };
void setup() {
for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote];
tone(8, melody[thisNote],noteDuration);
int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
delay(pauseBetweenNotes);
noTone(8);
}
}
void loop() {
}
File>Example>2.Digital>toneMelody
D8

## Slide 43: 멜로디 만들기 프로그래밍(2)
int speakerPin = 9;
int length = 15;
char notes[] = "ccggaagffeeddc ";
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 300;
void playTone(int tone, int duration) {
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(speakerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(speakerPin, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
}
http://ardx.org/CODE06
D9

## Slide 44
void playNote(char note, int duration) {
char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };
for (int i = 0; i < 8; i++) {
if (names[i] == note) {
playTone(tones[i], duration);
} } }
void setup() {
pinMode(speakerPin, OUTPUT);
}
void loop() {
for (int i = 0; i < length; i++) {
if (notes[i] == ' ') {
delay(beats[i] * tempo);
} else {
playNote(notes[i], beats[i] * tempo); }
delay(tempo / 2); } }

## Slide 45: 새로운 프로그램 함수들 익히기
tone( )

## Slide 46: 3.4 s/w를 바꿔보자
음계와 음의 길이를 조절하여 나만의 전자음악을 만들어 보자.
로봇 자동차의 경보음으로 사용할 수 있을까? 사용할 수 있다면 어떤 사용조건이 추가로 필요할까? 각각의 경보음을 구분하여 만들려면 어떻게 해야할까?  예) 출발할 때의 경보음 장애물이 있는 경우 경보음 좌/우 회전시 경보음, 후진시 등

## Slide 47: I-4. 가변저항기 연결하기
4.1 무엇을 배울까요?
4.2 필요한 부품들
4.3 실습회로 구성하기
  - 스케치 (또는 프로그래밍)
4.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자 !

## Slide 48: 4.1 무엇을 배울까요?
가변저항기(potentiometer)를 사용하여 아날로그 입력핀(A0~A5)을 사용해보자.
아두이노가 지원하는 PWM방식의 아날로그 출력핀들을 사용해보자.  ~D3, ~D5, ~D6, ~D9, ~D10, ~D11
PWM에 대하여 살펴보자.
아날로그 값을 디지털 값으로 변환해보자.  analogRead()함수는 아날로그 값을 0~1023사이의 디지털 값으로 변환한다.

## Slide 49: PWM이란?
PWM(pulse width modulation)의 약자로 펄스 폭의 변화를 이용하여 아날로그 신호를 표현하는 기술을 말한다.

## Slide 50
4.2 실험에 필요한 부품들
아두이노비 BOE 쉴드 1ea
USB 케이블 1ea
LED 1ea
가변저항기 10KΩ 1ea
저항 220Ω 1ea
점프 와이어 10ea

## Slide 51: 4.3 실습회로 구성하기
D13
GND
Photo Diode
220Ω
A0
5V
Potentio-meter
10KΩ
자료출처: 재미삼아 아두이노

## Slide 52: 가변저항으로 LED깜박임 조절
File>Example>3.Analog>AnalogInput
int sensorPin = A0;
int ledPin = 13;
int sensorValue = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
sensorValue = analogRead(sensorPin);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(sensorValue);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(sensorValue);
}

## Slide 53: 문턱전압 LED turn-ON 제어
int sensorPin = A0;
int ledPin = 13;
int sensorValue = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
int threshold =512;
if(analogRead(sensorpin) > threshold){
digitalWrite(ledpin, HIGH); }
else{ digitalWrite(ledpin, LOW); }
}

## Slide 54: 가변저항으로 LED 밝기 조절
int sensorPin = A0;
int ledPin = 9;
int sensorValue = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
int value = analogRead(sensorPin) / 4;
analogWrite(ledPin, value);
}

## Slide 55: 4.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자
제2장의 서보 회로에서 가변저항기를 사용하여 서보의 회전속도를 조절해보자.
하나의 가변저항기를 사용하여 두 개의 LED 동작이 서로 반대가 되도록 동작시켜보세요? (예를 들어 하나의 LED가 어두워진다면 나머지 LED는 밝아지도록, 또는 하나가 빨라진다면 나머지는 느려지도록)

## Slide 56: I-5. Photo-Tr.로 LED불켜기
5.1 무엇을 배울까요?
5.2 필요한 부품들
5.3 실습회로 구성하기
  - 스케치 (또는 프로그래밍)
5.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자 !

## Slide 57: 5.1 무엇을 배울까요?
외부의 불빛을 포토트랜지스터로 감지해보자.
아두이노 아날로그핀과 디지털핀으로 각각 신호를 감지해보자.
포토트랜지스터로부터 감지되는 값들을 하이퍼터미널로 읽고, 빛의 밝기 변화에 따라 감지값들이 어떻게 바뀌는지 살펴보자.

## Slide 58: 5.2 실험에 필요한 부품들
아두이노비 BOE 쉴드 1ea
USB 케이블 1ea
포토트랜지스터 1ea
저항 2KΩ / 1KΩ / 470Ω / 4.7KΩ / 10KΩ 각1ea
캐패시터 0.1μF 1ea
점프 와이어 10ea

## Slide 59: 5.3 실습회로 구성하기(1)

## Slide 60: 빛의 세기를 아날로그(A3)로
void setup() // Built-in initialization block
{
Serial.begin(9600); // Set data rate to 9600 bps
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{
Serial.print("A3 = "); // Display "A3 = "
Serial.print(volts(A3)); // Display measured A3 volts
Serial.println(" volts"); // Display " volts" & newline
delay(1000); // Delay for 1 second
}
float volts(int adPin) // Measures volts at adPin
{ // Returns floating point voltage
return float(analogRead(adPin)) * 5.0 / 1024.0;
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 61: 포토트랜지스터 회로 이해
자료출처: Parallax.com

## Slide 62: 저항을 바꾸면서 다시 해보자
470Ω, 1KΩ, 4.7KΩ, 10KΩ
자료출처: Parallax.com

## Slide 63: 5.3 실습회로 구성하기(2)

## Slide 64: 빛의 세기를 디지털(D8) 포트로
void setup() // Built-in initialization block
{ Serial.begin(9600); } // Set data rate to 9600 bps
void loop() // Main loop auto-repeats
{ long tLeft = rcTime(8); // Left rcTime -> tLeft
Serial.print("tLeft = "); // Display tLeft label
Serial.print(tLeft); // Display tLeft value
Serial.println(" us"); // Display tLeft units + newline
delay(1000); } // 1 second delay
long rcTime(int pin) // ..returns decay time
{ pinMode(pin, OUTPUT); // Charge capacitor
digitalWrite(pin, HIGH); // ..by setting pin ouput-high
delay(1); // ..for 5 ms
pinMode(pin, INPUT); // Set pin to input
digitalWrite(pin, LOW); // ..with no pullup
long time = micros(); // Mark the time
while(digitalRead(pin)); // Wait for voltage < threshold
time = micros() - time; // Calculate decay time
return time; } // Return decay time

## Slide 65: 새로운 프로그램 함수들 익히기
micros( )

## Slide 66: 5.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자
주변환경이 어두워지면(밤이 되면) 자동으로 켜지는 LED를 구현해보자.
여러분은 아날로그핀과 디지털핀 중에서 어느 것을 선호하는가? 만약 그렇다면 왜 그런가?
하이퍼터미널로 물체 감지 여부를 표시할 때 두 개의 센서신호 감지 결과를 동시에 나타내보자.
센서가 물체를 감지하는 경우 외부에 LED를 추가로 설치하고 불빛으로 표시해보자.

## Slide 67: I-6. IR 광센서 다루기
6.1 무엇을 배울까요?
6.2 필요한 부품들
6.3 실습회로 구성하기
  - 스케치 (또는 프로그래밍)
6.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자 !

## Slide 68: 6.1 무엇을 배울까요?
아두이노에 적외선 센서를 설치하여 물체가 있는지 없는지를 감지해보자.
설치된 적외선 센서가 물체와의 거리도 구분할 수 있을까? 즉, 먼 거리의 물체인지 가까운 거리의 물체인지 구분할까?
하이퍼터미널로 물체가 감지되는 것 또는 물체와의 상대거리를 표시해보자.

## Slide 69: 6.2 실험에 필요한 부품들
아두이노비 BOE 쉴드 1ea
USB 케이블 1ea
저항 2KΩ / 220Ω 각1ea
적외선 LED 1ea
적외선 Receiver 1ea
피에조 스피커 1ea
점프 와이어 10ea

## Slide 70: 6.3 실습회로 구성하기(1)
D4
자료출처: Parallax.com

## Slide 72: 적외선으로 물체 감지하기
void setup() { // Built-in initialization block
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
pinMode(10, INPUT); pinMode(9, OUTPUT); // Left IR LED & Receiver
Serial.begin(9600); } // Set data rate to 9600 bps
void loop() { // Main loop auto-repeats
int irLeft = irDetect(9, 10, 38000); // Check for object
Serial.println(irLeft); // Display 1/0 no detect/detect
delay(100); } // 0.1 second delay
int irDetect(int irLedPin, int irReceiverPin, long frequency)
{
tone(irLedPin, frequency, 8); // IRLED 38 kHz for at least 1 ms
delay(1); // Wait 1 ms
int ir = digitalRead(irReceiverPin); // IR receiver -> ir variable
delay(1); // Down time before recheck
return ir; } // Return 1 no detect, 0 detect

## Slide 73: 적외선 탐지 결과
하이퍼터미널의 결과값이 “1”이면 물체가 감지되지 않은 상태  No object detection
하이퍼터미널의 결과값이 “0”이면 물체가 감지된 상태  Object detection
물체 감지되지 않음
물체 감지되지 않음
물체 감지됨

## Slide 74: 6.3 실습회로 구성하기(2)
IR 검출기의 최대 감도 영역: 38.5KHz
40KHz에서는 최대 감도의 약1/2
42KHz에서는 약20% 크기의 신호만 감
측정가능 거리가 주파수에 따라 달라짐
자료출처: Parallax.com

## Slide 75: 주파수에 따른 측정가능 거리
자료출처: Parallax.com

## Slide 76
void setup(){ // Built-in initialization block
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
pinMode(10, INPUT); pinMode(9, OUTPUT); // Left IR LED & Receiver
Serial.begin(9600); } // Set data rate to 9600 bps
void loop(){ // Main loop auto-repeats
int irLeft = irDistance(9, 10); // Measure left distance
Serial.println(irLeft); // Display left distance
delay(100); } // 0.1 second delay
int irDistance(int irLedPin, int irReceivePin){
int distance = 0;
for(long f = 38000; f <= 42000; f += 1000) {
distance += irDetect(irLedPin, irReceivePin, f); }
return distance; }
int irDetect(int irLedPin, int irReceiverPin, long frequency){
tone(irLedPin, frequency, 8); // IRLED 38 kHz for at least 1 ms
delay(1); // Wait 1 ms
int ir = digitalRead(irReceiverPin); // IR receiver -> ir variable
delay(1); // Down time before recheck
return ir; } // Return 1 no detect, 0 detect

## Slide 77: 6.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자
다른 물체를 이용하거나 색깔이 다르거나 재질이 다른 종이나 물체를 이용해서 거리를 측정해보세요. 어떤 색상과 표면이 가장 잘 검출이 되나요? 가장 잘 되지 않는 것은?
물체와의 감지거리에 따라 서로 다른 LED로 측정상태를 구분하여 표시할 수 있을까?

## Slide 78: I-7. 서보모터 다루기
7.1 무엇을 배울까요?
7.2 필요한 부품들
7.3 실습회로 구성하기
  - 스케치 (또는 프로그래밍)
7.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자 !

## Slide 79: 7.1 무엇을 배울까요?
연속회전 서보모터는 로봇 자동차 바퀴를 회전하게 할 것이다.  바퀴 회전을 상상하면서 공부해보자
바퀴회전에 USB보다 더 큰 전류가 필요하면 AA 배터리를 사용할 수 있다.  5개의 배터리로 최대 7.5V까지 가능
바퀴 회전방향과 속도조절 방법을 배우자
속도제어에서 펄스폭 변조(PWM)란?

## Slide 80: 7.2 실험에 필요한 부품들
아두이노비 BOE 쉴드 1ea
USB 케이블 1ea
LED 2ea
저항 220Ω 2ea
점프 와이어 10ea
3핀짜리 암수 연결핀 1ea
서보모터 2ea

## Slide 81: 7.3 실습회로 구성하기(1)
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
void setup() {
myservo.attach(9); }
void loop() {
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
{
myservo.write(pos);
delay(15); }
for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
{
myservo.write(pos);
delay(15); } }
Example>servo>sweep
자료출처: Parallax.com
[서보 구동하기]

## Slide 82: 7.3 실습회로 구성하기(2)
ABOT을 구동하기 위한 서보제어
자료출처: Parallax.com

## Slide 83: 서보모터 연결방법
자료출처: Parallax.com

## Slide 86: 서보모터 정지상태
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left servo signal
Servo servoRight; // Declare right servo signal
void setup() // Built in initialization block
{
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); // Attach left signal to pin 12
servoLeft.writeMicroseconds(1500); // 1.5 ms stay still sig, pin13
servoRight.writeMicroseconds(1500); // 1.5 ms stay still sig, pin12
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{ // Empty, nothing needs repeating
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 87: 서보 모터 중심 맞추기(centering)
자료출처: Parallax.com

## Slide 88: 서보모터 동일 시계방향 회전
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left servo
Servo servoRight; // Declare left servo
void setup() // Built in initialization block
{
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoLeft.writeMicroseconds(1300); // 1.7 ms full speed clockwise
servoRight.attach(12); // Attach left signal to pin 12
servoRight.writeMicroseconds(1300); // 1.7 ms full speed clockwise
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{ // Empty, nothing needs repeating
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 89: 서보모터 전진/후진 제어
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left servo
Servo servoRight; // Declare left servo
void setup() // Built in initialization block
{
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoLeft.writeMicroseconds(1700);
// 1.7 ms full speed counterclockwise
servoRight.attach(12); // Attach left signal to pin 12
servoRight.writeMicroseconds(1300); // 1.3 ms full speed clockwise
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{ // Empty, nothing needs repeating
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 90: 서보모터 속도 제어
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left servo
Servo servoRight; // Declare left servo
void setup() // Built in initialization block
{
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoLeft.writeMicroseconds(1520);
// 1.7 ms full speed counterclockwise
servoRight.attach(12); // Attach left signal to pin 12
servoRight.writeMicroseconds(1480); // 1.3 ms full speed clockwise
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{ // Empty, nothing needs repeating
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 91: 새로운 프로그램 함수들 익히기
Servo.h
attach( )
writeMicroseconds( )

## Slide 92: 7.4 전자회로와 s/w를 바꿔보자
하나의 서보를 3초동안 시계방향으로 회전시킨후 멈추도록 해보자.
이어서 3초동안 시계방향 회전후 반시계방향으로 회전시킨후 멈춰보자.
2개의 바퀴로 자동차가 전진하려면 두 개 바퀴가 서로 어떻게 회전해야 하는가?
서보가 회전하는 동안 LED에 불이 들어오도록 회로를 추가 구성해보자.

## Slide 93: 두개의 서보로 다음표를 채우자
자료출처: Parallax.com

## Slide 94
I 부 끝